Zpracování návrhu metodiky stanovování záplavových území

2. jednání

17.10.2008

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, FSv, ČVUT v Praze

#### Přítomni:

Ing. Viktor Levitus – VÚV T.G.M.,v.v.i. Praha

Ing. Kateřina Uhlířová – VÚV T.G.M.,v.v.i. Praha

doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál – K143, FSv ČVUT  Praha

Ing. Ivan Blažek – Hydrosoft Veleslavín s.r.o

Ing. Jana Valentová, CSc. – K143, FSv ČVUT Praha

doc. Ing. Petr Valenta, CSc. – K142, FSv ČVUT Praha

#### Omluveni:

Ing. Karel Drbal, Ph.D., VÚV T.G.M.,v.v.i. Brno

Ing,. Josef Reidinger – Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod

Ing.arch. Vlasta Poláčková – urbanistický atelier UP24

Obecný rámec řešení návrhu metodiky stanovování záplavových území

Použité zkratky:

ZÚ - záplavové území

Forma zpracování návrhu metodiky

návrh metodiky bude zpracován souběžně s návrhem novely vyhlášky 236/2002 Sb. 
o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území (návrh novely vyhlášky 236/2002 Sb. bude řešit Ministerstvo životního prostředí)

metodika bude odborným doplněním  novelizované vyhlášky 236/2002 Sb., bude na úrovni legislativně - technického dokumentu definovat pravidla pro stanovování ZÚ z pohledu požadavků na použité podklady, hydraulické aspekty modelování, požadované výstupy

práce na zpracování návrhu metodiky bude koordinovat VÚV T.G.M.,v.v.i.

návrh jednotlivých dílčích kapitol zpracují po vzájemné dohodě členové řešitelského týmu

Ministerstvo životního prostředí vydá schválenou metodiku jako metodický pokyn

Metodický pokyn bude bodován jako „výstup S – uplatněná metodika“  celkem 40 body,
 které se stejným dílem rozdělí členům řešitelského týmu

Způsob financování

práce by měly být financovány z prostředků tzv. „technické asistence“ Operačního programu životního prostředí, kterými disponuje Ministerstvo životního prostředí

Časový harmonogram

do konce roku 2008 – rozdělení práce

leden -  červen 2009 – zpracování návrhu metodiky

červen 2009 - termín dokončení metodiky a novely Vyhlášky 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území (vazba na novelu Vodního zákona, která by měla vyjít cca 1.7.2009)

Vymezení problematiky, kterou je nutno v metodice řešit

Podrobnost zpracování a přesnost záplavových čar

nutnost komplexního řešení - nerozlišovat podrobnost zpracování ZÚ pro intravilán a extravilán

otázka podrobnosti a přesnosti vstupních dat pro modelování ZÚ ve vztahu k významnosti lokality, nákladům na pořízení dat

popsat vhodnost a podmínky využití 1D nebo 2D modelů pro modelování záplavových čar

otázka řešení sporných míst (jejich upřesnění v rámci stavby), financování případných zpřesňujících prací

Aktivní zóna záplavového území

současná neschválená metodika na stanovování aktivní zóny ZÚ (Hydroinform a.s., 2005) je v praxi používaným materiálem, u kterého bude postačující navrhnout pouze drobné úpravy  a doplnění

nutnost stanovování aktivní zóny ZÚ i v extravilánu (ve vztahu k budoucí možné výstavbě)

vhodnost sjednocení aktivní zóny ZÚ a tzv. „mapy ohrožení“ do jednoho materiálu obsahujícího vymezení  aktivní zóny ZÚ a zón ohrožení oddělenou dvojí grafikou

Kvalita dat záplavových území

nejsou stanoveny požadavky na kvalitu dat ZÚ, datové formáty a obsah atributních informací  
ZÚ ve vztahu k evidencím ISVS VODA a platným normám (ČSN ISO 19115 - Geografická informace)

záplavové čáry vymezené na jednotlivých úsecích toku na sebe v některých případech nenavazují

potřeba komplexnějšího datového výstupu využitelného v souvisejících oblastech vodního hospodářství (data ZÚ by kromě záplavových čar a příčných profilů měla obsahovat
i hloubky, rychlosti...  )

Interpretace záplavových území v různých mapových podkladech

předepsaným podkladem pro zpracování návrhu záplavových území je podle vyhlášky 236/2002 Sb. Základní mapa ČR 1 : 10 000 (ZABAGED) - její polohopis a výškopis však v některých případech neodpovídá skutečnosti - problém s vynesením „přesněji vymezených“ záplavových čar do této mapy (záplavové čáry jsou pro tuto mapu dodatečně „deformovány“)

rozdíl v přesnosti starších a novějších verzí ZABAGED – novější aktualizovaný ZABAGED více odpovídá skutečnosti – problém „přenosu“ záplavových čar původně vynesených nad starší mapou 1 : 10 000 do nové aktualizované Základní mapy 1 : 10 000

polohopis mapy 1 : 5 000 používané v územním plánování je poměrně přesný (vychází z katastrální mapy), nepřesný výškopis je převzatý ze Základní mapy 1 : 10 000 (viz výše)

záplavové čáry původně vynesené do Základní mapy 1 : 10 000 následně „kolidují“ s objekty v mapě 1 : 5 000 používané v oblasti územního plánování

Vazby na související oblasti

z pohledu územního plánování a výstavby je nutné co nejpřesnější vymezení záplavových území - záplavová území patří mezi limity využití území, které mohou omezovat nebo vylučovat jeho využití pro výstavbu

v rámci „Metodiky stanovování povodňových rizik a potenciálních škod v záplavovém území“, kterou v současné době zpracovává VÚV T.G.M. Brno, bude vhodné oddělit stanovení povodňové ohroženosti (mapy ohrožení – vodohospodářská problematika) 
a povodňového rizika (mapy rizika - problematika samosprávy řešená na podkladě map ohrožení), mapy ohrožení mohou spolu s aktivními zónami ZÚ tvořit jeden ucelený materiál (viz výše)

Ostatní

v určité fázi zpracování návrhu metodiky bude vhodná spolupráce s právníkem

rozpracovaný návrh metodiky bude nezbytné projednat s Ministerstvem zemědělství a jeho resortními organizacemi (podniky Povodí, případně ZVHS a Lesy ČR) a s vodoprávními úřady